# TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU

Zakázkové číslo:	S-2018/17

Název zakázky:	UDRŽOVACÍ PRÁCE OBJEKTU Č. P. 5 V OBCI KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Místo stavby:	parc. č. st. 87, kat. území Kunčice pod Ondřejníkem

Objednatel: 	Rudolf Kokeš a Jarmila Kokešová, č. p. 82, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Stupeň dokumentace:	OHLÁŠENÍ STAVBY

Dodavatel projektu:	Ing. Stanislav Rippel, Štáblovice 132, 747 82, Štáblovice, 773 549988, stanislav.rippel@seznam.cz

Zodpovědný projektant:	Ing. Stanislav Rippel, IČ: 88839656

Štáblovice, srpen 2018

Počet stránek: 7

Projektová dokumentace řeší udržovací práce - opravu roubeného domu s číslem popisným 5 v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt je kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky s pořadovým číslem 101405. Dům je součástí seskupení tří roubených chalup u potoka Tichávky.

Byl proveden stavebně-technický a historický průzkum kulturní památky. Byl proveden také pasport stavby se zaměřením skutečných rozměrů.

1. Stávající stav konstrukčního a stavebního řešení stavby:

Jedná se o dřevěnou roubenou přízemní chalupu s kamennou podezdívkou z 19. století. Stáří cca 200 let. Objekt je smíšeného komoro - chlévního typu domu okapové orientace (vzhledem k hlavní silnici). Střecha je sedlová hambálková o sklonu 41º - 48º s polovalbami, SZ střešní rovina je lomená námětky lípnutými na krokve, pod JV štít je provedena podlomenice. Orientace hřebene je ve směru JV - SZ, v tomto směru hřeben klesá. Štíty jsou dešťené ze svislých prken, pod valbou vyřezávaný lem, s větracím otvorem (výzorníkem). Původní šindelová krytina je překryta několika vrstvami asfaltových pásů, které na mnoha místech neplní již svou funkci. Chalupa má trojdílnou dispozici s průchozí síní. Půdorysný tvar chalupy je obdélníkový o rozměrech 7,00 x 13,71 m se dvěma deštěnými přístavky (na SV hospodářský přístavek - č. 1 a na SZ straně kolna - přístavek č. 2) s pultovými střechami o sklonu 23º - 26º. Výška chalupy je od čisté podlahy hlavní síně (±0,00) po nejvyšší dob hřebene 6,56 m. Objekt je založen na kamenné podezdívce z ložených lomových kamenů. Hloubka založení základových kamenných pásů není známa. Hospodářský přístavek na SV straně je částečně podsklepen. Suterén o půdorysu 4,37 x 2,1 m je tvořen klenbou světlé výšky 1,7 m, vyzděnou z lomového kamene. Dřevěné roubení domu je klasického valašského typu s rybinovými vazbami v rozích z tesaného dřeva. Ložné spáry jsou těsněny místy dřevěnými vložkami, místy mechem s hlínou či jiným organickým materiálem. Z vnitřní strany jsou stěny roubení omítnuty a vymalovány vápnem ve světnici, světničce a částečně v síni. Vnitřní strana stěn v komoře je vyspárována a nalíčena vápnem. V ostatních prostorách jsou vnitřní stěny bez povrchové úpravy. Podlahy přízemí jsou dřevěné deskové na polštářích na hlíně. Uvnitř dispozice se nachází, uprostřed síně, zděná část s mohutným komínovým tělesem z cihel plných pálených, do kterého je napojen kachlový sporák ve světničce a kachlové kamna ve světnici. Komín je na půdě omítnut, nad střechou bez omítky, krytý bet. deskou. Stropní konstrukce objektu je z trámů se záklopem. Ve světnici a komoře jsou spáry záklopu kryty lištami, ve světničce a síni jsou prkna záklopu překládaná. Okna chalupy jsou dřevěná, kaslíková, dvoudílná, čtyřtabulková, otvíravá dovnitř a ven, na JZ straně dvoudílná okna bez dělících příček. Vnitřní dveře jsou dřevěné prkenné, částečně kazetové. Hlavní vstupní dveře jsou kazetové s nadsvětlíkem. Ostatní vnější dveře jsou prkenné.

Dispoziční řešení chalupy:

Dům, který není v současnosti užíván, v minulosti sloužil k rodinnému bydlení. Dispozice domu je trojdílná s průchozí síní. Hlavní vstup do chalupy je orientován z JZ strany, přes kamenný okapový chodník, do středové části domu - síně. Síň prochází od vstupu středem domu, až na druhou stranu, kde se vchází do hospodářského přístavku a z něho ven na zahradu. Ze síně jsou vpravo vstupy do světnice a do světničky, které jsou vzájemně propojeny. Ve světničce se nachází v rohu místnosti v podlaze dřevěný poklop vedoucí do suterénu, který je tvořen válenou kamennou klenbou. Ze síně také vede schodnicové schody na půdu, která je členěna deštěním na středovou část (nad síní) a dvě boční části, obdobně jako v přízemí domu. Vlevo se ze síně vstupuje do komory a chléva, který také umožňuje výstup ven před chalupu. Vlevo od chléva a komory se nachází hospodářská část - vozovna, která je přístupna z JZ strany stejně jako hl. vstup a vstup do chléva. Přístavek - kolna na SZ straně je rovněž přístupný z JZ strany.

2. Zhodnocení havarijního stavu:

Původní šindelová krytina je již nefunkční, byla překryta několika vrstvami asfaltových pásů, které v současné době již také nefungují, a do objektu zatéká. Největší zátoky jsou v rozích u stěn A-D a D-C . Vlivem zátoků jsou rohy těchto stěn zcela degradované a zborcené. Dále je tímto narušena také stěna D a C. Z důvodu této degradace stěn je celý objekt ve směru od stěny A ke stěně C sesedlý až zlomený. Přístavky jsou také degradované a vlivem zátoků propadlé a částečně se rozpadající.

Konstrukce krovu je narušená a byla zesílena přidáním pomocných kuláčových krokví a dvěma pomocnými pozednicemi, které byly v přístavku č. 2 podezděny cihelnými pilíři.

Konstrukce stropů nebylo možno z horní strany detailně prozkoumat, částečná prohlídka byla možná pouze u pat krokví při jejich uložení.  Paty krokví a stropních trámů ve stěně D jsou zdegradované a neplní již svoji funkci. I v důsledku tohoto hrozí reálné zřícení stěny D se všemi následky.

Do konstrukcí podlah nebyly provedeny sondy, ale je na nich patrné, že jsou již dožilé.

Na místech zátoků je patrné napadení dřevokaznými houbami.

3. Návrh celkové opravy objektu:

Je nutný okamžitý urychlený sanační zásah, nejlépe v řádu dnů - týdnů.

V první fázi musí být objekt vyklizen, dále vyčištěn od sena na půdě. Budou otlučeny omítky provedené na dřevěných částech. Po té se provede posouzení stavu, doposud, nepřístupných konstrukcí a bude stanoven rozsah jejich opravy. Pokud nebude oprava provedena co nejdříve, je nutné objekt staticky zajistit a zabránit dalšímu zatékání, jinak hrozí částečné zřícení. U prvků u kterých se dá předpokládat, že nebudou vyměněny, se provede preventivní impregnace Lignofixem super.

Doporučený postup opravy:

- Před zahájením prací bude provedeno odpojení od el. energie (nadzemní přípojky NN), na základě žádosti u ČZ Distribuce, a.s..

- Zaměření stávajícího stavu a popis prvků. Kompletní rozebrání objektu a roztřídění prvků na použitelné zpět a již nevhodné. Posouzení základových pasů a jejich případné doplnění. Sanace a oprava klenby pod přístavkem č. 1. Zpětné složení objektu s doplňováním trámů z nového řeziva. Konstrukce krovu bude z nového materiálu, ze stávajících bude možno využít části krokví, které se zkrátí až na tzv. zdravé dřevo, a hambálky.

- Při montáži krovu již nebude provedena stávající pomocná konstrukce. V průběhu montáže krovu proběhne i montáž přístřešků.  Přístřešky budou kompletně nové, včetně deštění. Na krov se provede latění z ručně tesaných latí a následně se pokryje šindelem délky 70 cm kladený dvojitě na latě, s hřebenovým přesahem; uložení šindelové krytiny bude provedeno tradičním způsobem bez oplechování, šindel bude použit dřevěný, štípaný, ručně opracovaný, spojovaný na pero a drážku; šindel bude položen rovněž na podlomenice; je možno použít šindel smrkový nebo modřínový; ve štítech nebudou požity plechové závětrné lišty, ale budou použity dřevěné závětrné lišty; střecha bude bez větracích otvorů, bez užití zachytávačů sněhu. Na střechy přístavků s menšími sklony, kde by případně nebylo možné použít výše uvedenou krytinu, lze použít buď asfaltovou lepenku bez posypu na bednění, případně falcovaný plech na bednění - titanzinkový nebo pozinkovaný s nátěrem v černošedé barvě. Souběžně bude proveden okapový systém z dřevěných vydlabávaných žlabů na dřevěné tesané háky. Šindel bude tlakově impregnován a do dvou let natřen 2 x Karbolineem extra.

- Veškeré měněné trámy budou ručně otesané. Stávající trámy budou v místech, kde je to nutné ošetřeny injektážemi s impregnací. Ostatní trámy budou impregnovány postřikem a vnější pohledové části do dvou let natřeny Karbolineem extra. Výplně spár roubení budou použity ve shodě se stávajícími dle rozboru, který určí, o jaký druh výplně se jedná.

- Podlahy budou opět provedeny jako dřevěné prkenné dle rozměrů stávajících fošen (nepoškozené fošny budou zachovány a opět použity) na dřevěných roštech do zásypu; tuto skladbu lze provést, vzhledem k budoucímu expozičnímu využití, na izolačních vrstvách zabraňujících pronikání vlhkosti do interiéru (např.: jíl – štěrk, nebo pěnové sklo – bentonitové rohože).

- V závěru po sesedání stavby budou repasovány a zpět osazeny výplně otvorů včetně kování.

- Suterén: válená klenba bude v místě vstupu, kde se rozpadá doplněna. Stávající pálené plné cihly, které odpadají, budou rozebrány a nahrazeny lomovými kameny, které budou uklíněny a vyspárovány vápennou maltou. Před zahájením prací však musí být tato část klenby důkladně podepřena dřevěnými sloupky s roznášecími bačkorami dole i nahoře. Podlaha suterénu bude vyčištěna.

- Během prováděných prací budou průběžně a odborně prováděny ekologické likvidace odpadů, zejména lepenky a dřeva napadeného dřevokaznými houbami.

Následná celková obnova bude prováděna v intencích limitů a zájmů památkové péče. Práce budou provádět řemeslníci či firma se zkušenostmi s pracemi na historických památkově chráněných objektech.

4. Předpokládaný rozsah výměn:

- stěna A – 1. až 6. obtáčka – 2,5 m, uzávěrka kompletně

- stěna B – 1. a 2. obtáčka – 5,5 m, 6. obtáčka – 3,3 m, podstropnice – 11,3 m

- stěna C – kompletně s opětným použitím zdravých trámů nebo jejich částí, případně i v jiném umístění

- stěna D – kompletně s opětným použitím zdravých částí trámů, případně i v jiném umístění

- přístavek 1 – kompletně s použitím zdravých prvků

- přístavek 2 – kompletně s použitím zdravých prvků

- stropnice – kompletně s opětným použitím zdravých částí trámů (bez pat, zhlaví)

- prkna na stropech – cca 50 %

- konstrukce krovu – cca 70 - 80 %

- konstrukce podlah 1. NP – nebylo zcela prozkoumáno, 50 až 90%

- obklad štítů – kompletně s použitím zdravých prvků

- krytina – kompletně

5. Okamžité nutné opatření pro rok 2018:

Vyklizení objektu, vyčištění od sena na půdě. Protože se zjistilo, odhrnutím sena od pat krokví, že jsou paty krokví a stropních trámů ve stěně D zdegradované, neplní již svoji funkci a hrozí reálné zřícení této stěny a tím i krovu, bylo navrženo krátkodobé opatření - statické zajištění. Krátkodobé nutné statické zajištění bude spočívat v podložení všech stropních trámů u stěny D, pomocí sloupků přes roznášecí bačkoru vč. zavětrování těchto sloupků. Stěna D bude zapřena šikmými vzpěrami, proti směru jejího naklonění. Také je nutné podepřít všechny trámy, které jsou ulomené, nebo uhnilé a to vždy lokálně samostatnými podpěrami.  Po statickém zajištění se provede provizorní překrytí střešní krytiny, tak aby do objektu dále nezatékalo, např. plachtou s vysokou gramáží, která bude schopna vydržet nadcházející nepřízeň počasí. Nakonec se na napadených prvcích provede impregnace Lignofixem super.

Přístřeškům sice hrozí zřícení, ale podepírat je nemá smysl, protože již není o co je podepřít.

Z bezpečnostních důvodů by bylo nejlepší celou stavbu dokonale zdokumentovat a pak organizovaně rozebrat. Navržené opatření totiž nemusí být, vzhledem k degradaci trámů účinné a i přes tyto opatření se může stavba zřítit.

Objekt kulturní památky je nutno vyhodnocovat ve spolupráci s pracovníky památkové péče a posuzovat jednotlivé prvky kulturní památky zvláště a individuálně, protože každý z těchto prvků je autentickou historickou, řemeslnou a architektonickou hodnotou, která by měla být primárně uchována, samozřejmě dle jejího stavebně technického stavu, a ne bez uvážení měněna.

V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Záměr nevyžaduje nové nároky na technickou ani dopravní infrastrukturu. Záměrem nebudou dotčeny sítě technické infrastruktury. Pozemek, na kterém se objekt nachází je napojen na místní komunikaci parc. č. 3376/3 stávajícím vjezdem.

- Záměr se nachází v zastavěné části obce Kunčice pod Ondřejníkem, kde okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou a sousedních pozemků v kat. úz. Kunčice pod Ondřejníkem:

| Parc. č. | Druh pozemku | Vlastnické právo | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 87 | zastavěná plocha a nádvoří | Rudolf Kokeš a Jarmila Kokešová, č. p. 82, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem | 463 |
| Sousední pozemky |
| 365/4 | zahrada | Rudolf Kokeš a Jarmila Kokešová, č. p. 82, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem | 552 |
| 3376/3 | ostatní plocha | Obec Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem | 842 |
| 3557/1 | ostatní plocha | MS kraj, hospodář: Správa silnic MSK, p. o., Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava | 14247 |

ODPADY:

Období provozu objektu

# Na základě charakteru budoucího provozu.

Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu stavby podle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 200303 | uliční smetky | O | skládka |
| 200306 | odpad z čistění kanalizace | O | skládka |
| 200301 | směsný komunální odpad | O | skládka |

S odpady vznikajícími z provozu RD bude nakládáno v souladu s OZV obce, zákonem 
o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Období výstavby

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kateg. | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | stavební odpad – beton | O | stavební firma |
| 170102 | stavební odpad – cihly | O | stavební firma |
| 170203 | stavební odpad – plast | O | stavební firma |
| 170405 | stavební odpad – železo a ocel | O | stavební firma |
| 170201 | stavební odpad – dřevo | O | stavební firma |
| 170202 | stavební odpad – sklo | O | stavební firma |
| 170504 | zemina a kamení neuvedené pod 170503 | O | stavební firma |
| 200301 | směsný komunální odpad | O | skládka |

Množství vznikajících druhů odpadů bude v  minimálním rozsahu. V převážně míře budou vznikat odpady kategorie ”O”. Jen v malém množství odpady nebezpečné.

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Záměr nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

### Vlivy na krajinu

- Technické řešení stavby ani její provoz nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Stavbou nedojde k dotčení zvláště chráněných území, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků ani památných stromů.

- Kácení dřevin - nevyskytuje se.

### Vlivy na půdu

Záměr nemá nároky na zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

### Vlivy na vodu

Splaškové vody - nevyskytují se u daného záměru.

Dešťové vody - dešťové vody ze střechy skapávají a stékají přirozeně ze střechy na okolní přilehlý terén. Střecha je bez okapového systému. Bude proveden nově a sveden do nadzemních akumulačních nádrží pro závlahu zahrady.

Technologické vody - Technologické vody se u této stavby nevyskytují.

### Vlivy na ovzduší

Období výstavby

# Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší

Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.

# Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných prací, prach zvířených nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikaci z prostoru vlastní stavby.

Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek zejména na:

- okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách, vlhkosti apod.),

- na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat práce,

- na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,

- na znečištění dopravních komunikací.

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, dočasné a jejich množství se nedá stanovit. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí.

Období po uvedení stavby do provozu

# Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší:  Nové se nevyskytují.

# Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší:  Nevyskytují se.

Vypracoval: Ing. Stanislav Rippel				         Ve Štáblovicích, srpen 2018